## Slide 1: deergo_report

## Slide 2: Slam建圖
建圖工具：slam toolbox
自動導航工具：navigation2,NAV2
Slam建圖
實驗室門口
NAV2目標點
樓梯口
廁所

## Slide 3: Slam toolbox 定位演算法
Odom penalty: 以odom預測位置為搜尋中心，在附近製造i組候選姿態(x,y, θ)，每一組都拿去跟LiDAR在建好
的圖上比對，得到response，再乘上penalty， 分數最高的候選點則當作現在最有可能的位置，取代里程計的預測位姿
里程計預測位置：
第i個候選位姿位置：
此偏移量是OpenKarto(圖形化slam演算法庫)在我所設定之離散式相關搜尋空間內枚舉出i個位姿，並以此計算LiDAR response
LiDAR response:
其中，為地圖之投影點：
在局部座標系當中，LiDAR量測的距離與角度，則會
經過投影換算成相對誤差，加到里程計上產生後選位姿
, 0< <1
, 為LiDAR局部座標系中的點
, 為量測之距離與角度
,為旋轉矩陣

## Slide 4: Slam toolbox 定位演算法
代表該投影點在地圖上的匹配分數，計算方式如下：
若為地圖上歷史障礙物最近點， 為其標準差：
則表示單一點能取得的最大匹配分數，用於正規化，將LiDAR response限制在0-1之間
距離與角度誤差：對某一組的候選位姿，其相對於odom預測值的平移與角度差定義為：
網狀撒點示意圖(紅色點為候選點)

## Slide 5: Slam toolbox 定位演算法
距離與角度懲罰寫為：
其中與為懲罰係數，越大可以使候選位姿更依賴LiDAR，
越小則更容易拉回里程計附近，控制對odom的信任程度
最終分數則可以表示為：
分數最高的候選點則作為目前機器人之定位結果
ROS2 work flow
，

## Slide 6: 參數配置(1)以及實驗案例
離散式網格搜尋空間：
Odom/LiDAR權重參數
參數與功能 | 設定值
XY離散搜尋區域距離 | 0.6m()
空間距離解析度 | 0.02m
離散搜尋區域角度 | 60度(度)
空間角度解析度 | 2度
高斯模糊標準差 | 0.03
參數與功能 | 設定值
XY離散搜尋區域距離 | 
空間距離解析度 | 0.02m
空間角度解析度 | 2度
高斯模糊標準差 | 0.03
參數與功能 | 設定值
距離偏離懲罰係數 | 5.0
角度偏離懲罰係數 | 6.0
距離偏離懲罰最大值 | 0.99
角度偏離懲罰最大值 | 0.99
成功率：3/7
最大速度：0.4m/s
最大角速度：0.5rad/s
里程計誤差(發生次數3)：
https://youtu.be/o269bDaKd9E?si=W4So6uUy5b4uOWVI –
顛坡突發中斷(發生次數1)：
https://youtu.be/RtH6TG7F7RU?si=f6Ajw4J15jbQBq5P
成功demo：
https://youtu.be/P4Lga8J5PlQ?si=BljM55u_ceTNuRG2
最終停留位置
Slam顯示位置
里程計誤差

## Slide 7: 參數配置(2)以及實驗案例
離散式網格搜尋空間：
Odom/LiDAR權重參數
參數與功能 | 設定值
XY離散搜尋區域距離 | 3m()
空間距離解析度 | 0.1m
離散搜尋區域角度 | 180度(度)
空間角度解析度 | 2度
高斯模糊標準差 | 0.03
參數與功能 | 設定值
XY離散搜尋區域距離 | 
空間距離解析度 | 0.1m
空間角度解析度 | 2度
高斯模糊標準差 | 0.03
參數與功能 | 設定值
距離偏離懲罰係數 | 5.0
角度偏離懲罰係數 | 6.0
距離偏離懲罰最大值 | 0.99
角度偏離懲罰最大值 | 0.99
成功率：8/8
最大速度：0.4m/s
最大角速度：0.5rad/s
成功demo：
https://www.youtube.com/watch?v=_lqm8wwqqzs